Мастерская «Глазомерная съемка местности»

Задачей данной мастерской является составление плана участка местности  с нанесением на него основных естественных ориентиров – лесных массивов, водоемов, дорог, троп, просек, зданий, линий электропередач и т.п.

Чертеж, на котором нанесен большой участок земли или вся земля, с учетом ее общей кривизны, называется картой.

Чертеж, на котором в уменьшенном и подобном виде нанесено горизонтальное положение небольшого участка земли, принимаемого за плоскость, называется планом.

Съемка, при помощи которой можно составить план или карту без учета кривизны поверхности и без учета рельефа, называется горизонтальной съемкой.

Съемка, при посредстве которой изучаются высоты точек, называется вертикальной съемкой, или нивелированием.

Масштаб – это величина, показывающая во сколько раз изображение земной поверхности на чертеже уменьшено по сравнению с ее естественными размерами.

Азимут – это угол между направлением на север и на предмет местности.

Абрис – это схематический план, сделанный от руки, с обозначением данных полевых измерений, необходимых для построения точного плана или профиля.

Основные способы глазомерной съемки местности:

| Маршрутная | Полярная |
| --- | --- |
| 1. Маршрутная съемка местности – способ изображения участка поверхности из одной точки в другую. 2. На план местности наносятся объекты по обе стороны от наблюдателя в пределах видимости 3. При маршрутной съемке объекты обозначаются условными топографическими знаками | 1. Полярная съемка местности - способ изображения участка поверхности с одной точки, в пределах видимости объектов. 2. Полюс съемки выбирают в середине участка так, чтобы с него были видны все объекты снимаемой территории. 3. Планшет при полярной съемке ориентируют по сторонам горизонта с целью определения части света наблюдаемых объектов. |

Порядок  работы

1. Выберите точку, с которой будет производиться полярная съемка (от этой точки должен быть хорошо виден весь участок местности, который будет наноситься на план) или определите опорные точки на маршруте при проведении маршрутной съемки.

2. Выберите масштаб для вашего плана.

Например, необходимо изобразить участок местности протяженностью с запада на восток примерно 500 метров. Ширина листа нашего плана 10 см. Значит, на 1 см плана должно помещаться 500 : 10 = 50 (метров).

Итак, наш план будет составлен в масштабе: в 1 см — 50 метров.

3. Сориентируйте планшет. Для этого положите компас на планшет и определите направление на север. После этого поверните планшет так, чтобы стрелка была параллельна его правому (или левому) краю. Нарисуйте в верхнем углу плана стрелку, направленную наверх, и подпишите букву «С» возле нее. Эта стрелка будет показывать направление с юга на север.

4. Обозначьте на плане точку, с которой производится съемка.

5. Нанесите на план основные ориентиры местности (отдельно стоящее дерево, поворот дороги, мост через реку и т. п.). Для этого для каждой точки выполните следующие действия:

– с помощью компаса измерьте азимут искомой точки;

– с помощью транспортира на плане отложите соответствующий угол и проведите в  данном направлении сплошную вспомогательную линию;

– на этой линии отложите длину отрезка от «полюса» съемки до искомой точки. Для  этого вам потребуется измеренное на местности расстояние перевести в сантиметры в соответствии с избранным масштабом;

– подпишите отмеченную точку.

6. Используя нанесенные ориентиры, обозначьте контуры главных объектов местности (реки, овраги, дороги, озеро и т. п.).

7. С помощью условных знаков обозначьте, чем занята местность (лес, луг, болото, сад, пашня и

т. п.).

8. Сотрите вспомогательные линии. Подпишите необходимые названия. Начертите рамку по периметру листа. Дайте заголовок плану и обозначьте его масштаб.

Полевой дневник

Глазомерная съемка местности

Число пар шагов в 100 м ___________________

Длина одной пары шагов ________________ м

Данные угломерной маршрутной  съемки

| Номер отрезка | азимут | Пары шагов | Метры на местности | Сантиметры на плане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |
| 3-4 |  |  |  |  |

Данные угломерной полярной съемки

| Номер отрезка | азимут | Пары шагов | Метры на местности | Сантиметры на плане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 |  |  |  |  |
| 0-2 |  |  |  |  |
| 0-3 |  |  |  |  |
| 0-4 |  |  |  |  |